Программа энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №55» г. Перми

г. Пермь, 2013 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	Объемы финансирования, необходимые для реализации программы	5

3.	Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность	6

4.	Вид потребляемого энергоресурса и величина потребления в базовом году	8

5.	Система программных мероприятий и объёмы финансирования	9

6.	Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы	11

7.	Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы	13

8.	Целевые показатели реализации программы	14

9.	Удельный расход энергетических ресурсов	15

10.	Мониторинг исполнения и корректировка программы	16

11. Список литературы	17

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| ПРОГРАММА МАОУ "СОШ №55" г. Перми |
| --- |
| В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| (2010 - 2017 гг.) |
| ПАСПОРТ |
| программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Наименование бюджетного учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №55" г. Перми (далее МАОУ «СОШ № 55» г. Перми) |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». |
|  | Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». |
|  | План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчик программы | МАОУ "СОШ №55" г. Перми |
| Разработчик программы | МАОУ "СОШ №55" г. Перми |
| Цели и задачи | Основные цели программы: |
|  | - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; |
|  | - сокращение расходов основных видов потребляемых энергетических ресурсов; |
|  | - поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. |
|  | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: |
|  | - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; |
|  | - выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов. |
| Срок реализации | 2010-2017 годы |
| Перечень основных мероприятий | На объекте бюджетного учреждения необходимо выполнить следующие мероприятия: |
|  | - проведение энергетического обследования объекта с целью определения его энергоэффективности; |
|  | - осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; |
|  | - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; |
|  | - разработка практических мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов; |
|  | - производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; |
|  | - осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий. |
| Исполнитель | - МАОУ "СОШ №55" г. Перми |
|  | - Юридические лица на конкурсной основе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: |
|  | - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15% - за весь период реализации программы; |
|  | - суммарное снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом, на сумму |
|  | 2 478,09 | тыс. руб.; |  |  |  |
|  | - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; |
|  | - использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы необходимо |
|  | предусмотреть на период 2010-2014 годы 992,00 тыс. руб. |
|  | Источники финансирования: |
|  | - внебюджетные средства 0,00 тыс. руб.; |
|  | - средства бюджета 992,00 тыс. руб.; |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет (ФИО ответственного, телефон, e-mail): |
|  | Директор МАОУ "СОШ №55" г. Перми Кычева Е.Ю., (342) 213-05-27, shool55@mail.ru |

| Объемы финансирования, необходимые для реализации программы |
| --- |
|  |  | Таблица 1 |
| Источник финансирования и ресурсное обеспечение программы | Всего в сумме, тыс. руб. | 992,00 |
|  | Из них по категориям расходов, тыс. руб.: |
|  | 2010 год: | 60,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 60,00 |
|  | 2011 год: | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 0,00 |
|  | 2012 год: | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 0,00 |
|  | 2013 год: | 98,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 98,00 |
|  | 2014 год: | 834,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 834,00 |
|  | 2015 год: | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 0,00 |
|  | 2016 год: | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 0,00 |
|  | 2017 год: | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 |
|  | средства бюджета | 0,00 |
| Система контроля и управления программой | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом представляется отчётность об итогах исполнения бюджетных средств и выполненных мероприятиях программы в бухгалтерию учреждения. |

| Параметры, влияющие на энергосбережение и энергетическую эффективность |
| --- |
|  | Таблица 2 |
| Количественная и качественная характеристика Объекта |
| Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №55"г. Перми | Адрес: 614067, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагонная, 22 |
| Общая площадь объекта, кв.м | 4 270,7 |
| Обогреваемая площадь объекта, кв.м | 4 270,7 |
| Обогреваемый объем объекта, м.куб. | 19 101,0 |
| Год постройки | 1964 |
| Фундамент, тип | Железобетонные блоки |
| Стены, тип | Силикатные панели, кирпич т=40, 44, 70, 65 см |
| Кровля, тип | Железная скатная по деревянной обрешетке |
| Полы, тип | Дощатые по лагам, линолеум, керамическая плитка, ламинат |
| Окна, тип | Двойные створные окрашенные, металлопластиковые |
| Высота помещений в свету (средняя) | 3,5 м |
| Утепление фасада, год | нет |
| Капитальный ремонт, год | 1991 |
| Энергосберегающие окна, шт. | 0 |
| (в % от общего числа) | 0% |
| Энергосберегающие лампы, шт. | 642 |
| (в % от общего числа) | 81% |
| Возможность регулирования потребления тепловой энергии в помещениях Объекта, да/нет: |  |
| в автоматическом режиме | нет |
| в ручном режиме | нет |
| Наличие датчиков движения, да/нет | нет |
| Светодиодные светильники аварийного освещения, да/нет | нет |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления, полная/частичная, удовлетворительно/неудовлетворительно | полная, удовлетворительно |
| Состояние трубопроводов систем отопления, удовлетворительно/неудовлетворительно | удовлетворительно |
| Состояние радиаторов систем отопления, удовлетворительно/неудовлетворительно | удовлетворительно |
| Состояние системы электроснабжения, удовлетворительно/неудовлетворительно | удовлетворительно |
| Состояние систем холодного водоснабжения, удовлетворительно/неудовлетворительно | удовлетворительно |
| Состояние систем горячего водоснабжения, удовлетворительно/неудовлетворительно | удовлетворительно |
| Для собственных котельных |  |
| марка котлов | - |
| установленная мощность | - |
| количество | - |
| Водогрейные котлы |  |
| марка котлов | - |
| установленная мощность | - |
| количество | - |
| мощность электродвигателей воздуходувных вентиляторов на котлах | - |
| Для собственных скважин |  |
| марка насоса | - |
| установленная мощность | - |
| Приборы учета электрической энергии, марка | ЦЭ6803В / ЦЭ6803В |
| дата ввода в эксплуатацию (день, месяц, год) | 1 кв. 2009 / 1 кв. 2010 |
| Приборы учета тепловой энергии энергии, марка | ТМК-Н12-1.0 |
| дата ввода в эксплуатацию (день, месяц, год) | 25.08.2009 |
| Приборы учета холодной воды, марка | СКБ-25 |
| дата ввода в эксплуатацию (день, месяц, год) | 09.09.2007 |
| Приборы учета горячей воды, марка | - |
| дата ввода в эксплуатацию (день, месяц, год) | - |
| Приборы учета природного газа, марка | - |
| дата ввода в эксплуатацию (день, месяц, год) | - |
| Численность на текущий год |  |
| численность сотрудников, чел. | 62 |
| численность посетителей( детей), чел. | 980 |
| Наличие сотрудников, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и сотрудников ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий | Кычева Е.Ю. - директор Панина Г.П. - заместитель директора по АХЧ |
| колличество часов обучения | 72 |
| номер и дата выданного документа о прохождении обучения | №ИПС-3093 от 23.12.2011 |
| Энергетическое обследование Объекта, проведено/не проведено | проведено |
| Энергетический паспорт, номер | 029-11-0-0284 |

| Вид потребляемого энергоресурса и величина потребления в базовом году |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Наим. энергоресурса | Природный газ | Мазут | Каменный уголь | Древесное топливо | Моторное топливо | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Водопотребление |
|  |  |  |  |  |  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
|  | куб.м | руб. | тн | руб. | тн | руб. | куб.м | руб. | л | руб. | Гкал | руб. | кВт*ч | руб. | куб.м | руб. | куб.м | руб. |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,96 | 822 725 | 98 210 | 285 031 | 3 063 | 96 030 |  |  |
| Удельное потребление энергоресурсов |
| 2009 год | м3/м2 | тн/м2 | тн/м2 | м3/м2 | л/100 км. | Гкал/кв.м. | кВт*ч/чел | куб.м/чел. | куб.м/чел. |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 111,35 | 3,47 | 0,00 |

| Система программных мероприятий и объёмы финансирования |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |
| Наименование мероприятия | Объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| Итого по всем мероприятиям: | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
| Технические мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |
| Реконструкция т/узла, установка нового АТП |  |  |  | 60,00 | 600,00 |  |  |  | 660,00 |
| Наложение теплоотражающей прокладки на радиаторы |  |  |  |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 |
| Установка аэраторов на смесители |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |
| Установка смесителей с ИК управлением |  |  |  |  | 154,00 |  |  |  | 154,00 |
| Организационные мероприятия | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Проведение энергетического обследования Объекта и составление энергетического паспорта | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |
| Назначение ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ОТМ по экономии воды: разработка и внедрение средств наглядной агитации |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |
| ОТМ по экономии электроэнергии: разработка и внедрение средств наглядной агитации |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 5,00 |
| Проведение обучения энергоменеджера |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |

| Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| Наименование мероприятия | Вид энергетического ресурса | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
|  |  | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| Реконструкция т/узла, установка нового АТП | Тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05 | 173,19 | 173,19 | 173,19 | 590,61 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,09 | 308,59 | 337,91 | 368,32 | 1 129,9 |
| Наложение теплоотражающей прокладки на радиаторы | Тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 148,25 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,88 | 77,46 | 84,82 | 92,45 | 283,6 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Электрическая энергия | тыс.кВтч | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 65,24 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 64,37 | 70,81 | 77,53 | 84,51 | 326,3 |
| ОТМ по экономии электроэнергии: разработка и внедрение средств наглядной агитации | Электрическая энергия | тыс.кВтч | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 16,48 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 14,63 | 16,10 | 17,63 | 19,21 | 80,8 |
| ОТМ по экономии воды: разработка и внедрение средств наглядной агитации | Вода холодная | куб.м | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 495,00 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 6,44 | 7,09 | 7,76 | 8,46 | 35,6 |
| Установка аэраторов на смесители | Вода холодная | куб.м | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 950,00 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 13,67 | 15,03 | 16,46 | 17,94 | 69,6 |
| Установка смесителей с ИК управлением | Вода холодная | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,5 | 1 053,0 | 1 053,0 | 1 053,0 | 3 685,50 |
|  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | 75,38 | 82,54 | 89,97 | 282,2 |

| Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| Наименование мероприятия | Фактическая на 01.01.2013 г. и Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) относительно базового года |
|  | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| Электроэнергия | Индикатор | тыс. кВт*ч | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 11,8 | 14,7 | 17,7 | 20,6 | 23,6 | 106,1 |
|  | тыс.кВт*ч | -11,7 | -19,4 | -21,6 | 10,5 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 29,1 |
|  | тыс. руб. | -38,74 | -74,18 | -78,05 | 42,37 | 79,00 | 86,90 | 95,16 | 103,72 | 216,2 |
| Тепловая энергия | Индикатор | Гкал | 28,2 | 56,3 | 84,5 | 112,7 | 140,8 | 169,0 | 197,2 | 225,4 | 1 014,1 |
|  | Гкал | 69,5 | 87,7 | 180,6 | 0,0 | 88,9 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 1 076,6 |
|  | тыс. руб. | 71,64 | 103,42 | 238,51 | 0,00 | 143,97 | 386,05 | 422,72 | 460,77 | 1 827,1 |
| Вода холодная | Индикатор | куб.м | 91,9 | 183,8 | 275,7 | 367,6 | 459,5 | 551,3 | 643,2 | 735,1 | 3 308,0 |
|  | куб.м | -242,0 | 341,0 | 774,0 | 209,0 | 835,5 | 1 362,0 | 1 362,0 | 1 362,0 | 6 003,5 |
|  | тыс. руб. | -9,9 | 16,3 | 41,1 | 12,3 | 54,4 | 97,5 | 106,8 | 116,4 | 434,8 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 23,03 | 45,52 | 201,53 | 54,68 | 277,35 | 570,46 | 624,65 | 680,87 | 2 478,1 |

| Целевые показатели реализации программы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Ед. изм. | Значения индикаторов целей программы |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Потребление электрической энергии: |
| 1 | в натуральном выражении | тыс.кВт*ч | 98,2 | 109,9 | 117,6 | 119,8 | 87,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 285,03 | 365,33 | 449,09 | 434,09 | 352,26 | 357,06 | 392,77 | 430,08 | 468,79 |
| Потребление тепловой энергии: |
| 2 | в натуральном выражении | Гкал | 938,96 | 869,432 | 851,31 | 758,36 | 938,96 | 850,08 | 722,30 | 722,30 | 722,30 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 822,73 | 895,88 | 1 004,40 | 939,20 | 1 376,45 | 1 377,01 | 1 287,03 | 1 409,29 | 1 536,13 |
| Потребление холодной воды: |
| 3 | в натуральном выражении | куб.м | 3 063 | 3 305 | 2 722 | 2 289 | 2 854 | 2 228 | 1 701 | 1 701 | 1 701 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 96,03 | 127,38 | 125,53 | 112,93 | 168,09 | 144,97 | 121,77 | 133,34 | 145,34 |

| Удельный расход энергетических ресурсов |
| --- |
|  |  | Таблица 8 |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Удельный расход тепловой энергии |
| 1 | В расчете на 1 кв.м общей площади | Гкал/кв.м (тн, м3/кв.м) | 0,220 | 0,204 | 0,199 | 0,178 | 0,220 | 0,199 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Удельный расход электрической энергии |
| 2 | В расчете на 1 человека | кВт.ч/чел | 94,25 | 105,45 | 112,89 | 114,94 | 84,13 | 77,18 | 77,18 | 77,18 | 77,18 |
| Удельный расход холодной воды |
| 3 | В расчете на 1 человека | куб.м/чел | 2,94 | 3,17 | 2,61 | 2,20 | 2,74 | 2,14 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |

# Мониторинг исполнения и корректировка программы

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль за состоянием внедрения и выполнения мероприятий по энергосбережению, предусмотренных Программой, а также контроль за достижением заданного уровня экономии энергетических ресурсов и воды.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

– сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой;

– анализ данных о ходе реализации мероприятий (целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы);

– корректировка планируемого значения целевых показателей;

– корректировка мероприятий Программы.

При корректировке программы предполагается внесение всех изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Программа должна быть реализована до конца 2014 г. Исполнение, контроль и общее руководство реализацией Программы осуществляет директор МАОУ «СОШ №55» г. Перми.

# 11. Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».

2. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr.ru.

3. СанПиН от 15 марта 2010 г. №2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введен с 01.01.99. ИПК издательство стандартов, 1998.

5. СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология».

6. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

7. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

8. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

9. СНиП 2.04.01-85 (2000) «Внутренний водопровод и канализация зданий».

10. СНиП 23-05-95 (2003) «Естественное и искусственное освещение».

11. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Введен с 1 марта 1999 г.

12. Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений. РД. 34. 01 – 00. Н. Новгород: НГТУ; НИЦЭ, 2000.

13. Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) образовательных учреждений. Н. Новгород: НГТУ; НИЦЭ, 2009.

14. О.Л. Данилова, П.А. Костюченко «Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов» – М., 2006.

15. Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова, Г.Н. Курдюкова, Д.Г. Шувалова, Е.Г. Гашо «Комплекс методических положений и рекомендаций по расчету экономического эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и промышленной энергетики» – М., 2010.

16. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

17. Приказ от 30 декабря 2008 года № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям».

18. Распоряжение губернатора Пермской области от 11.01.2005 г. № 3-р «Об утверждении методики определения нормативов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями».

19. СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

20. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»